## Slide 1: GLP データインテグリティ – 経営陣向け -
2026年２月

## Slide 2: 利用に際しての留意点
本資料は，GLPにおけるデータインテグリティへの取り組みを経営層の皆様にご理解いただくために作成したものです。本資料の構成や内容はあくまで一例であり，ご自身の施設の実態や体制に合わせて，適宜ご修正・ご採択いただくことを想定しています。
GMPを対象としたデータインテグリティ・ガイダンスでは経営者の積極的な関与が明確に規定されていますが，OECD No.22 Advisory Document of the Working Party on Good Laboratory Practice on GLP Data Integrity （OECD GLP No.22）には，経営者層への直接的な言及はありません。しかしながら，データインテグリティを確保するための「人員」「機器・施設」「予算・費用」といった三要素は，最終的に経営判断と資源配分に依存するため，経営層の理解と支援は極めて重要です。
GLP施設では，試験責任者や運営管理者など“GLP組織のトップ”が企業経営層と一致しない場合が多く，ガバナンスの規模や責任範囲も施設ごとに異なります。本資料では，そうした構造の違いを踏まえ，代表的な三つのGLP組織体制をスライド7〜10で図示しています。また，以降に示す内容は，体制を問わず共通してご留意いただきたい点を示しております。
本資料を通じて，データインテグリティへの取り組みが，御社の信頼性を高めかつ持続的成長を支える経営基盤となることをご理解いただければ幸いです。

## Slide 3: 項目
完全性（Integrity）の意味，データライフサイクル，ALCOA+
経営層とGLP組織の関係
DIの発祥
  発端
  Warning Letters
  ガイダンス発出
日本における大手製薬企業のDI関連の不祥事
なぜDIは必要なのか？
DIで優先的に対応が要求される事項
DI対応に必要なこと
DI管理体制の維持・継続

## Slide 4: 完全性（Integrity）の意味
処理
（分析・
変換等）
報告書
資料保存・
取り出し
廃棄
完全性，一貫性，
正確性，信頼性
の維持
データインテグリティ（DI）とは，
データが完全で，一貫性があり，正確であること。
ライフサイクル全体にわたってALCOA+*に則ったデータとして維持されていることが求められている。
*: スライド6参照
データの
収集・
記録

## Slide 5: データライフサイクル
データライフサイクルには，
“データが取得されてから廃棄に至るまで”のデータのライフサイクルにおける全ての段階が含まれる。
処理
（分析・
変換等）
報告書
資料保存・
取り出し
廃棄
完全性，一貫性，
正確性，信頼性
の維持
データの
収集・
記録

## Slide 6: ALCOA+
ALCOA原則
・ Attributable（責任の所在が明確である）：
そのデータは誰が記載したのかを明確にする。
・ Legible（判読性）：
「読める」，「データとして理解できる」，ということ。
・ Contemporaneous（同時性）：
データ取得と同時に記録。後からはダメ。
・ Original（原本である）：
一番最初に記載されたデータ
・ Accurate（正確性）：
データが正確である。
ALCOA+
・ Complete（完全性）： 事象を再現できる記録があること。
・ Consistent（一貫性）： 記録に矛盾がないこと。
・ Enduring（永続性）： 保存期間に耐えうること。
・ Available（可用性）： 必要な時に使用できること。

## Slide 7: 経営層とGLP組織の関係
①
②
③
英国 MHRA の GXP DIガイダンス
（2018年）には，
経営層による
データガバナンスポリシーの承認 (3.3)
DIリスク評価のレビュー (4.6)
経営層を含めたDI教育 (5.1)
等が挙げられている。
MHRA ʻGXPʼ Data Integrity Guidance and Definitions 6.5 Data Governance
一方，国内GLP施設では，図①~③に
示したような経営層との関係が想定される。

## Slide 8: 経営層とGLP組織の関係①
①
①の組織：
運営管理者が
“データガバナンスに必要な
リソースをマネジメントする権限を
有する上級経営層“
に所属。
GLP組織内で完結可能。

## Slide 9: 経営層とGLP組織の関係②
②
②の組織：
運営管理者が
“データガバナンスに必要な
リソースをマネジメントする権限を
有する経営層“
に所属。
GLP組織内で完結可能。

## Slide 10: 経営層とGLP組織の関係③
③
③の組織：
運営管理者が
経営層に属していないGLP組織
においては，
“リソースマネジメント権限を有する
経営層”
の皆様も，DIに関する前向きな認識
が必要となります。

## Slide 11: DIの発祥 –発端－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
Warning letter
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
ページ11~15_2019年5月_日本製薬工業協会 品質委員会 GMP部会 DIプロジェクト “データの完全性” 参照

## Slide 12: DIの発祥 –発端－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
Warning letter
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
発端：
米国で，1980年代後半に贈収賄・改ざん・サンプルすり替えなどで，数社のジェネリック医薬品会社の経営陣が有罪
・ 売上損失 ：$102 million (1989) ⇒ $55 million (1990)
・ 従業員解雇 ：900人 ⇒ 450人
・ 刑事及び民事上の罰金 ：$2.75 million
・ 株主訴訟の和解金 ：$2.25 million
・ 社外監査役及び弁護士費用：～$5 million
・ 事業運営への障害(4年間の研究開発費) ：算出不可能
・ 民事訴訟費 ：～$13 million
「申請データの完全性に関するガイドライン」発出
米国製品の大口供給元であるインドや中国の原薬工場への査察を強化

## Slide 13: DIの発祥 －Warning Letters－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
確立された規格と基準を確実に遵守するために必要な，すべての試験から得られた完全なデータが試験室の記録に含まれていない。
適切にデータが管理されていない。
データ保存
・ 教育に関する個人記録の原本を廃棄
・ 錠剤の自動外観検査装置の検査パラメータの
設定値が書かれた用紙を廃棄
HPLCのデータへの “承認されていないアクセス・変更・データの削除・改変” を防止するための管理が行なわれていない。
監査証跡
・ 監査証跡機能を停止
アクセスコントロール
・ 分析者がログインパスワードを共用
・ 分析者日付や時間を変更
・ 監査証跡が無く，PCの日付と時間の変更，ファイル・データの原本を
削除可能
データ保存
・ 記録を残さず再分析を実施
・ 最初のサンプルの試験結果を上書きあるいは削除
承認された者のみが，製造記録・管理記録・あるいはその他の記録を変更できるような，コンピュータや関連システムの管理が行なわれていない。
アクセスコントロール
・ HPLCにおいて，データの照査及び承認を行うチームリーダーに，
管理者権限（データの削除や修正が可能）有り
・ 他の機器で，時間と日付の機能がロックされておらず，試験者が
変更可能
・ 錠剤の目標重量からXX％を超えて変動する値
を報告しないように，重量チェッカーをプログラム
・ 試験記録の管理が不十分
・ 試験者とチームリーダーは試験記録にバックデートしてサイン
・ 試験者は落下菌プレートのコロニー数をカウントせずに記録
・ クロマトグラムを削除
・ 合格するまで試験を繰り返し
・ 最初の結果を棄却し，再試験の結果を採用していたが，
妥当性や調査結果などの文書無し
Warning letter

## Slide 14: DIの発祥 －ガイダンス発出－
1990
2000
2010
2020
1980年代後半_Generic Drug Scandal
1990年代前半_Application Integrity Policy
2010年以降_データの完全性の適用範囲拡大
Warning letter
2017年11月_ドイツ製薬会社
2017年11月_中国製薬会社
2018年10月_韓国製薬会社
FDA
2018年3月_MHRA から，
GXP領域のDIとして GLPも含まれる形のガイダンス発出
「MHRA GxP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry」
2021年9月_OECD から，
GLPに特化したガイダンス発出
「Number 22 Advisory Document of the Working Party on Good Laboratory Practice on GLP Data Integrity」（OECD GLP No.22）
GMPスキャンダル
GMPガイダンス発出
GLPガイダンス発出
GXPガイダンス発出
2015年3月_英国 MHRA から，
GMP領域におけるDIに関するガイダンス発出
「MHRA GMP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry」

## Slide 15: 日本における大手製薬企業のDI関連の不祥事
1990
2000
2010
2020
2009年2月13日
⇒ 2010年3月発覚
D社：錠剤
・ 原料を取り違えて製造（主成分と添加剤の混合ミス）
・ 出荷判定試験の際にサンプルを意図的にすり替え
2008年
⇒ 2010年4月発覚
C社：人血清アルブミン製剤
・ 承認申請資料及び製造時のデータ改ざん（データ差し換え）
2007年～2010年
⇒ 2011年1月発覚
B社：注射剤
・ 製品出荷にかかる品質試験の一部を意図的に実施せず出荷（未検査）
1980年代～2015年5月
⇒ 2015年5月発覚
A社：血液製剤
・ 承認書とは異なる方法で血液製剤を製造し，虚偽の製造記録を作成して隠蔽

## Slide 16: なぜDIは必要なのか？
医薬品の品質
医薬品の品質は，製造や試験等の種々の記録（データ）によって担保されており，データの完全性･一貫性･正確性を確保することは，患者さんや医療機関の方々に対するコミットメントである。
医薬品の承認申請
医薬品の製造･販売にかかる意思決定は，すべてデータに基づいている。
もしデータが無ければ，あるいは，正しくなければ｢実施していない｣ことと同じになる。結果をリアルタイムで紙に手書きしたり，コンピュータ等に入力したもの････ これが，患者さんや医療機関の方々に対するコミットメントを着実に履行するため，そして信頼に応えるために必要なものである。
もし申請（査察）等で提出したデータが間違っていたり，あるいは，データが不正に作成されたものであると，有効性及び安全性に問題がある医薬品が承認され市場に流通し，製薬企業はもちろん，規制当局ひいては患者さんや医療機関の方々にとって大問題となる。
だからこそ，私たちはGLP組織を作り，正しくデータを残すために会社側（経営陣）と全GLP職員が協力してDIの確保を推進し，試験データの品質を保証していかなければならない。
Laboratory

## Slide 17: DIで優先的に対応が要求される事項（令和7年度_第30回GLP研修会)
DI対応機器への移行について
秤量値等の自動記録化
ブランクワークシートの管理

## Slide 18: 1. DI対応機器への移行について
今後求められる事項：
GLP環境下で使用される機器若しくはコンピュータシステムのうち，最初に取得されるデータが電子である場合には，
  1) 自動的に監査証跡が取得されること
2) データは紙に定義変更することなく電子的に保存すること（すなわち動的→静的への定義
変更をしないこと）

## Slide 19: 1. DI対応機器への移行について
DI対応が困難な場合の措置
リスク評価の結果，特定されたリスクが測定機器等に付属する機能では解消できない場合には，そのリスクの程度やデータの重要度に応じて，何らかの措置が必要である。以下に，その措置の一例を示す。
生データを打ち出した紙でしか残せない場合
生データ取得時は作業者を1人にせず，必ず2名以上の体制にするとともに，生データに当該２名の署名を残す。
生データを電子ファイルとして残せるが，監査証跡がない場合
厳重なアクセス制限を付与する。
生データの『削除』や『修正』を容易にできない設定にする。
データ取得時/確定時に，使用者，操作開始時刻，操作終了時刻，データの容量，保存日時等を記録し，これを保存する。

## Slide 20: 2. 秤量値等の自動記録化
具体的な対応策
「DIに関するリスク評価」を実施した上で，データの転写はリスクが高いと判断した機器若しくはデータについては，以下のような対応が考えられる。
機器をデータ収集システムなどと接続する。
機器にプリンターを接続する。
生データ取得時は2名以上の体制にして（複数名による確認体制をとり），生データ上にそれぞれの署名を残す。
今後求められる事項：
電子天秤やpHメーターのようなシンプルな機器からのデータについては，表示値を書き取る（転写）のではなく，プリンター等に接続して自動的に記録すること

## Slide 21: 3. ブランクワークシートの管理
具体的な対応策
GLP環境下で使用されるブランクフォーマットは，試験施設の規模や実施する試験種に応じてその種類が膨大となる可能性があるため，必ずしも施設で使用する全てのブランクフォーマットに管理が必要という訳ではない。「DIに関するリスク評価」を実施した上で，管理が必要と判断したブランクフォーマットについては，以下のような対応が考えられる。
対象となるブランクフォーマットの使用に直接関与しない第三者が発行管理する。発行管理の方法は問わないが，スタンプ，パンチ，署名等で各ワークシートを識別し，印刷枚数と使用数の出納を付けるなどの方法が考えられる。
ノートブック形式のワークシートを使用する。
電子の文書管理システムや電子帳票システム等を使用する。
今後求められる事項：
データや作業内容をマニュアル（手書き）で記録する用紙（ブランクワークシート）は，その使用を管理すること

## Slide 22: DI対応に必要なこと
DIを継続的に管理できるように，適切なリソースを分配する。
（過剰な業務負荷や圧力などによるDIの問題を発生させないようなリソースの分配）
ITによるサポート，監視/監査，また教育訓練等に必要な十分な人員確保
・ 組織内にデータ管理者あるいはコンプライアンス担当者のようなデータマネジメントの役割を担う担当者のアサイン
・ 社員全員にデータの品質と完全性を熟知させ，リスクの発見とその改善を推進するための継続的な教育を実施
ALCOA+の遵守及びDIの要求事項を実現するために必要な装置・機器，ソフトウェア等を購入できるような体制・仕組みの構築

## Slide 23: DI対応に必要なこと
ITによるサポート，監視/監査，また教育訓練等に必要な十分な人員確保
・ 社員全員にデータの品質と完全性を熟知させ，リスクの発見とその改善を推進するための継続的な教育を実施
・ 当事者だけでは，DIの欠陥の
性質，根本原因のすべてを抽出
しきれないので，適切な改善策を
計画する事は難しい？
監査証跡に関する教育訓練および経験が十分でない担当者が，データのレビューを実施していると
DIを照査できるように
レビュー担当者には
教育を実施
・ レビューしたデータをDIの面から
保証できない？
データの記録と報告の誤りの範囲を包括的に調査
規制当局の査察において指摘されたDIを含むGLP違反について，指摘事項のみをDIに関する知識の乏しい当事者で対応していると
もし・・・

## Slide 24: DI対応に必要なこと
ALCOA+の遵守及びDIの要求事項を実現するために必要な装置・機器，ソフトウェア等を購入できるような体制・仕組みの構築
評価を実施していないと
定期的なシステム評価
・ システムをアップデートしないとDIに
悪影響を及ぼす？
もし・・・
・ 変更・削除等の電子的記録が
残らないので，DIを保証できない？
（電子データを保存できない機器では，
手順を規定し紙に記録することで暫定的
に対応している。）
ログインID・PWを担当者間で共有していると
システム
セキュリティ
・ 誰でもデータを修正・削除できる？
・ 誰が業務を行ったのか分からない！
監査証跡
電子監査証跡機能がない古いコンピュータ化システムを継続使用していると

## Slide 25: DI対応に必要なこと ー 監査証跡の実装 ー
50%< 対応済み ≦75%
エンドトキシン測定装置
全自動パッチクランプシステム
血液検査装置
血液生化学検査装置
テレメトリーシステム
25%< 対応済み ≦50%
尿定性検査装置
LC/MS/MSシステム HPLCシステム
電子温度・湿度記録計
呼吸・肺機能評価システム
プレートリーダー
電気泳動装置
対応済み ≦25%
心電計
赤外分光光度計
フローサイトメーター
50%< 見通しが立たない（対応できない）
ALCOA+の遵守及びDIの要求事項を実現するために必要な装置・機器，ソフトウェア等を購入できるような
体制・仕組みの構築
⇒ 監査証跡機能について
JSQA所属でGLP施設を有する 46社回答（2024年）

## Slide 26: DI管理体制の維持・継続
「リソースの削減や過度なノルマにより，品質が犠牲になる」事態が発生した場合，
回収及び賠償にかかる費用（経済的損失），
企業の信頼（社会的信用の失墜，株価の下落），
製品（同社の他製品を含む）の販路（シェア縮小･消失）等々
全てを失うと共に，
原因によっては 患者さんの命を危険にさらす ことになるかも知れない。
しかし，日頃からDIに対応していれば，踏み留まることが出来る。
このように，品質を犠牲にすることを阻止するために，
“適切なリソースを分配し，
構築したDI管理体制を維持・継続すること”
が極めて重要となる。
DI
管理体制
COST

## Slide 27: 最後に
これからのGLP遵守には，
データインテグリティの確保が不可欠であり，
経営層の理解がその実現を支えます。
データインテグリティへの取り組みにより，
科学的妥当性を確保することが，企業の信頼性維持と持続的成長を促進し，
強固な経営基盤を築くことにつながります。
DI
Data
Integrity
GLP

## Slide 28
参考資料
日本製薬工業協会 品質委員会 GMP部会 DIプロジェクト. データの完全性（実務者向け，経営陣向け）. 2019年5月
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 信頼性保証第二部. データインテグリティへの今後の対応について. 令和7年度第30回GLP研修会. 2025
JSQA成果物
L-1-1-3. MHRAのGXPデータインテグリティガイダンスに対する日本のGLP施設のギャップ の特定とその対策. No.19L04. 2018～2019
L-1-2. OECD GLP データインテグリティガイダンスの解釈と教育資料の作成，教育資料 GLPにおけるデータインテグリティ. No.23L03-1. 2022～2023